## 14/2001. (V. 9.) KÖM-EÜM-FVM EGYÜTTES RENDELET

## A LÉGSZENNYEZETTSÉGI HATÁRÉRTÉKEKRŐL, A HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ PONTFORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEIRŐL

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 89. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. § A rendelet hatálya

a) a légszennyezettségre és annak határértékeire,

b) a helyhez kötött légszennyező pontforrásokra, azok üzemeltetőire, valamint a pontforrások kibocsátásaira

terjed ki.

2. § A rendelet alkalmazásában

a) a légszennyezettség

aa) egészségügyi határértéke: a légszennyezettségnek a tudomány mindenkori szintje alapján megállapított azon mértéke, amely tartós egészségkárosodást nem okoz, és amelyet az emberi egészség védelme érdekében e jogszabályban meghatározott módon és időn belül be kell tartani,

ab) ökológiai határértéke: a légszennyezettség azon szintje, amely túllépése esetén az ökológiai rendszer károsodhat;

b) tűréshatár: a légszennyezettség egészségügyi határértékének bizonyos százaléka, amellyel a határérték a jogszabályban meghatározott feltételek mellett túlléphető;

c) tájékoztatási küszöbérték: a légszennyezettségnek egyes légszennyező anyagok tekintetében a lakosság egyes érzékeny (gyermek, időskorú, beteg) csoportjaira megállapított szintje, amelynek túllépése esetén a lakosságot tájékoztatni kell;

d) riasztási küszöbérték: a légszennyezettség azon szintje, amelynek rövid idejű túllépése is veszélyeztetheti az emberi egészséget, és amelynél azonnali beavatkozást kell tenni.

3. § A légszennyező anyagokat - az egészségre és a környezetre gyakorolt hatásuk alapján

I. különösen veszélyes,

II. fokozottan veszélyes,

III. veszélyes,

IV. mérsékelten veszélyes

veszélyességi fokozatba kell sorolni.

#### A légszennyezettség határértékei

4. § (1) A rendelet 1.1. számú mellékletében szereplő - veszélyességi fokozatba sorolt - légszennyező anyagokra - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - a légszennyezettség abban meghatározott egészségügyi határértékeit kell alkalmazni az ország egész területére. A melléklet A) pontjában felsorolt, kiemelt jelentőségű légszennyező anyagokat és a B) pontban felsorolt ülepedő port és néhány összetevőjét - külön jogszabályban meghatározott módon - rendszeresen ellenőrizni és értékelni kell.

(2) Új létesítmények esetében az 1.1. számú melléklet A) pontjában felsorolt, kiemelt jelentőségű légszennyező anyag tekintetében a légszennyezettségi határérték megadásánál a tűréshatár nem vehető figyelembe.

(3) Az 1.2. számú mellékletben felsorolt egyes légszennyező anyagok tervezési irányértékei a környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek esetében a területek légszennyezettségének megítéléséhez, terjedési modellek, hatásvizsgálatok készítéséhez javasolt irányértékek.

(4) A 2. számú mellékletben felsorolt légszennyező anyagokra a légszennyezettség abban megadott - meghatározott területre vonatkozó - ökológiai határértékeit kell alkalmazni.

(5) Az 1. számú mellékletben felsorolt egyes légszennyező anyagok tájékoztatási és riasztási küszöbértékeit, valamint a nyilvánosság tájékoztatásának szabályait a 3. számú melléklet tartalmazza.

(6) A légszennyezettség mértéke alapján megállapított zónák típusait a 4. számú melléklet tartalmazza. A zónák kijelölésénél az 1.1. számú melléklet A) és B) pontjában felsorolt légszennyező anyagokat kell figyelembe venni.

(7) A légszennyezettség egészségügyi határértékeinek és egyes légszennyező anyagok tervezési irányértékeinek (1. számú melléklet), valamint a tájékoztatási és riasztási küszöbértékeknek (3. számú melléklet) a felülvizsgálatára a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az érdekelt miniszterek programot készítenek.

#### A helyhez kötött légszennyező pontforrás kibocsátási határértékei

5. § A helyhez kötött légszennyező pontforrásokra

a) technológiai (általános, eljárásspecifikus) kibocsátási határértéket,

b) egyedi kibocsátási határértéket,

c) össztömegű kibocsátási határértéket

kell alkalmazni, illetve megállapítani.

6. § (1) A határérték túllépésének minősül, ha a környezethasználó a füstgáz, véggáz hígításával éri el a technológiai kibocsátási határérték betartását.

(2) A hordozógáz biztonsági szempontból indokolt vagy bármely okból történő hígítására vagy hűtésére használt levegőmennyiséget a kibocsátási koncentráció meghatározásánál, a kibocsátási határértékek betartásának ellenőrzésekor figyelmen kívül kell hagyni.

7. § (1) A helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozó általános technológiai kibocsátási határértékeket a légszennyező anyag tömegáramának és az O, A, B, C, illetőleg D osztályba sorolás szerinti minőségi jellemzőknek a figyelembevételével az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) Egyes technológiákra vonatkozó eljárás specifikus technológiai kibocsátási határértékeket és egyéb előírásokat a 6. számú melléklet tartalmazza. E technológiákból kikerülő, a mellékletben nem szereplő légszennyező anyagokra az általános technológiai kibocsátási határértékeket kell alkalmazni.

(3) Az egyedi kibocsátási határértékeket - jogszabályban meghatározott esetekben - a környezetvédelmi hatóság határozatban állapítja meg.

(4) Az össztömegű kibocsátási határértékeket külön jogszabályok állapítják meg.

(5) A levegőtisztaság-védelmi szempontból, illetve egészségvédelmi érdekek figyelembevételével különösen jelentős technológiákra vonatkozó technológiai kibocsátási határértékeket külön jogszabályok állapítják meg. Az általános technológiai kibocsátási határértékek ezekre a technológiákra csak akkor alkalmazhatók, ha azt ezen külön jogszabályok előírják.

#### Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2001. július 1-jén lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a levegő tisztaságának védelméről szóló 21/1986. (VI. 2.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 4/1986. (VI. 2.) OKTH rendelkezés, valamint ennek módosítására kiadott 8/1989. (VIII. 24.) KVM és a 9/1990. (IV. 30.) KVM rendelet és 2/1995. (III. 24.) KTM rendelet, a levegőtisztaság-védelmi szempontból kiemelten védett területekről szóló 3/1988. (V. 10.) KVM rendelet, a légszennyező anyagokról, a levegőminőségi határértékekről és a légszennyezettség méréséről szóló 5/1990. (XII. 6.) NM rendelet és az azt módosító 17/1993. (VIII. 25.) NM rendelet.

#### A 2002. évet megelőző légszennyező tevékenység miatti bírságolási eljárás átmeneti, sajátos szabályai

8/A. § ((Megállapította: 25/2001. (XII. 7.)) KöM-EüM-FVM egy. r. 1. §.)) (1) A helyhez kötött légszennyező források esetén a 2001. évre vonatkozó légszennyezés megállapítása érdekében

a) a pontforrás bejelentésre kötelezett üzemeltetője 2002. március 31-ig köteles bejelenteni a környezetvédelmi felügyelőséghez, illetőleg az illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez (a továbbiakban együtt: környezetvédelmi hatóság) a pontforrás tényleges légszennyező anyag kibocsátását (a továbbiakban: éves jelentés);

b) a felületi (diffúz) forrás üzemeltetője a levegőtisztaság-védelmi hatóság felszólítását követően 2002. március 31-ig köteles éves jelentést tenni.

(2) Az éves jelentést az e célra 2001. július 1. előtt rendszeresített adatlapon kell megtenni.

8/B. § ((Megállapította: 25/2001. (XII. 7.)) KöM-EüM-FVM egy. r. 1. §.)) (1) A légszennyezési bírságot (a továbbiakban: bírság)

a) pontforrás esetén a 7. számú mellékletben,

b) felületi forrás esetén a 8. számú mellékletben meghatározott módon kell megállapítani (a továbbiakban: alapbírság).

(2) A bírságot a légszennyezést okozó légszennyező forrásra, a folyamatos bírságolás

- második évében 20%-kal felemelt,

- harmadik évében 40%-kal felemelt,

- negyedik évében 60%-kal felemelt,

- ötödik és minden további évében 80%-kal felemelt összegben kell

kiszabni (a továbbiakban: progresszív bírság).

(2) A bírság kiszabását mellőzni kell, ha annak az (1) bekezdés szerint megállapított összege egy telephelyre számítva kevesebb, mint 5000 Ft.

8/C. § ((Megállapította: 25/2001. (XII. 7.)) KöM-EüM-FVM egy. r. 1. §.)) (1) A bírság az üzemeltető kérelmére a progresszív bírságra vonatkozó rendelkezés alkalmazásának mellőzésével szabható ki, ha

a) a pontforrás által okozott légszennyezés megszüntetését vagy jelentős csökkentését célzó tisztítóberendezés építési-szerelési munkái, illetőleg a felületi forrás által okozott légszennyezés megszüntetését vagy jelentős csökkentését szolgáló munkálatok megkezdődtek, tervszerűen folynak, illetőleg az üzemeltető a légszennyezésének megszüntetésére vonatkozó intézkedési tervét időarányosan végrehajtotta;

b) a légszennyezés megszüntetése, az ismert legeredményesebb - a kibocsátást csökkentő műszaki megoldás alkalmazása mellett sem érhető el.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kedvezményt meg kell vonni és a progresszív bírságolást - a mellőzése időszakának beszámításával - folytatni, valamint az elmaradt progresszív bírságrész kamatokkal terhelt azonnali behajtására kell intézkedni, ha az üzemeltető a beruházás kivitelezését szünetelteti vagy abbahagyta, illetőleg a légszennyezésének megszüntetésére vonatkozó intézkedési tervét időarányosan nem hajtotta végre.

8/D. § ((Megállapította: 25/2001. (XII. 7.)) KöM-EüM-FVM egy. r. 1. §.)) (1) A bírságot a progresszív bírságolás szabályainak és a vizsgálat megállapításai szerinti kibocsátásnak az alapulvételével - legfeljebb öt évre visszamenőleg - 50%-kal megnövelve kell kiszabni, ha

a) a helyhez kötött légszennyező pontforrás üzemeltetője adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy hiányosan tett eleget;

b) a vizsgálat feltárta, hogy az üzemeltető a légszennyezésre vonatkozóan számára kedvezőbb elbírálást eredményező helytelen adatokat közölt.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit arra a légszennyező anyagra kell alkalmazni, amellyel kapcsolatban a kötelezettségszegést elkövették.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt esetekben a vizsgálat költsége a helyhez kötött légszennyező forrás üzemeltetőjét terheli.

8/E. § ((Megállapította: 25/2001. (XII. 7.)) KöM-EüM-FVM egy. r. 1. §.)) (1) A bírságot kiszabó első fokú határozatban meg kell jelölni azt a számlát, amelyre a bírságot be kell fizetni.

(2) A bírságot az azt kiszabó jogerős határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül kell befizetni.

(3) A bírság összegét ezer forintra kerekítve kell megállapítani. Ennek során az 500 Ft-ot meg nem haladó összeget lefelé, az azt meghaladó összeget felfelé kell kerekíteni.

(4) A bírságot kiszabó jogerős határozat egy példányát meg kell küldeni a befizetéseket kezelő szervnek.

9. § A rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek, valamint tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, együtt összeegyeztethető szabályozást tartalmaz az Európai Közösségek következő jogszabályaival:

a) a Tanács 96/62/EK irányelve a környezeti levegőminőség értékeléséről és ellenőrzéséről;

b) a Tanács 97/101/EK határozata a tagállamokban a légszennyezés mérését végző egyedi mérőállomások és a mérőhálózatok által szolgáltatott információk és adatok kölcsönös átadásának megteremtéséről;

c) a Tanács 1999/30/EK irányelve a kén-dioxidra, a nitrogén-dioxidra, a nitrogén-oxidra, a szálló porra és az ólomra vonatkozó levegőminőségi határértékekről;

d) a Tanács 2000/69/EK irányelve a benzolra és a szén-monoxidra vonatkozó levegőminőségi határértékekről;

e) a Tanács 92/72/EGK irányelve az ózon által okozott levegőszennyezésről.

### 1. számú melléklet

### a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelethez

### A légszennyezettség egészségügyi határértékei és egyes légszennyező anyagok tervezési irányértékei

1.1. számú melléklet: A légszennyezettség egészségügyi határértékei

A térfogatot 293 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra át kell számítani.

[CAS szám: Chemical Abstracts Service azonosító száma]

A) Kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok

| Légszennyező anyag [CAS száma] | Határérték [µg/m3] | Veszélyességi fokozat |
| --- | --- | --- |
|  | Órás | 24 órás | éves |  |
|  | határérték | tűréshatár |  | határérték | tűréshatár |  |
| Kén-dioxid [7446-09-5] | 250 a naptári év alatt 24-nél többször nem léphető túl | 50% amely 2001. I. 1-jétől évenként egyenlő mértékben csökken, és 2005. I. 1-jére eléri a 0%-ot | 125 a naptári év alatt 3-nál többször nem léphető túl | 50 |  | III. |
| Nitrogén-dioxid* [10102-44-0] | 100 a naptári év alatt 18-nál többször nem léphető túl | 50% amely 2001. I. 1-jétől évenként egyenlő mértékben csökken, és 2010. I. 1-jére eléri a 0%-ot | 85 | 40 | 50% amely 2001. I. 1-jétől évenként egyenlő mértékben csökken, és 2010. I. 1-jére eléri a 0%-ot II. | II. |
| Nitrogén-oxidok (mint NO2) | 200 |  | 150 | 100 |  | II. |
| Ózon [10028-15-6] |  |  | 110** |  |  | I. |
| Szén-monoxid [630-08-00] | 10 000 |  | 5 000*** | 3 000 |  | II. |
| Ólom [7439-92-1] |  |  | 0,3 | 0,3 |  | I. |

Új létesítmények engedélyezésénél a tűréshatár nem vehető figyelembe.

* Emisszócsökkentő intézkedési terv készítésénél a nitrogén-dioxid határértéket kell figyelembe venni.

** 8 órás középértékre, mely egy nem-átfedő mozgó átlag; naponta négyszer kell kiszámítani a 8 órás középértékekből 0 és 9.00, 8.00 és 17.00, 16.00 és 1.00, 12.00 és 21.00 óra között.

*** 8 órás mozgó átlag.

| Légszennyező anyag [CAS szám] | Határérték [µg/m3] | Veszélyességi fokozat |
| --- | --- | --- |
|  | órás | 24 órás | éves |  |
|  |  | határérték | tűréshatár | határérték | tűréshatár |  |
| Szálló por (PM10) |  | 50 a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl | 50% amely 2001. I. 1-jétől évenként egyenlő mértékben csökken, és 2005. I. 1-jére eléri a 0%-ot | 40 | 20% amely 2001. I. 1-jétől évenként egyenlő mértékben csökken, és 2005 I. 1-jére eléri a 0%-ot | III. |
| Szálló por (TSPM: összes lebegő portartalom) | 200 | 100 |  | 50 |  | III. |
| Benzol**** [71-43-2] |  | 40 |  | 5 | 100% amely 2006. I. 1-jétől évenként egyenlő mértékben csökken, és 2010. I. 1-jére eléri a 0%-ot | I. |

Megjegyzés: A szálló por PM10 frakciójának meghatározása az MSZ EN 12341 szerint.

**** Rákkeltő anyag.

B) Az ülepedő por és néhány összetevője

| Légszennyező anyag [CAS szám] | Határértékek | Veszélyességi fokozat |
| --- | --- | --- |
|  | 30 napos | éves |  |
| Ülepedő por, toxikus anyagot nem tartalmaz | 16 g/m2 x 30 nap | 120 t/km2 x év | IV. |
| Ólom [7439-92-1] | 10 x 103 µg/m2 x 30 nap |  | I. |
| Kadmium**** [7440-43-9] | 150 µg/m2 x 30 nap |  | I. |
| Vízoldható fluoridok (mint F [7782-41-4]) | 50 x 103 µg/m2 x 30 nap |  | I. |

Toxikus anyagok keverékporának veszélyességi fokozatát a legveszélyesebb komponens határozza meg.

**** Rákkeltő anyag.

C) Egyes rákkeltő légszennyező anyagok

| Légszennyező anyag [CAS szám] | Határértékek [µg/m3] | Veszélyességi fokozat |
| --- | --- | --- |
|  | 24 órás | éves |  |
| Arzén [ 7440-38-2] és vegyületei: arzén-trioxid [1327-53-3], arzén-pentoxid [1303-28-2], arzénessav és sói, arzénsav [7778-39-4] és sói (As-ként, belélegezhető formában) | 3 |  | I. |
| Azbeszt (mint finom por)***** | 0,5 |  | I. |
| 3,4-Benz(a)pirén [50-32-8] | 0,001 |  | I. |
| Berillium [7440-41-7] és vegyületei (Be-ként, belélegezhető formában) | 0,05 |  | I. |
| 1,3-Butadién [106-99-0] | 1000 |  | I. |
| Dioxin = 2,3,7,8-TCDD (tetraklór-dibenzo-dioxin toxikus egyenértékben kifejezve) | 10-6 (1 pg) |  | I. |
| Formaldehid [50-00-0] | 12 |  | I. |
| Higany [7439-97-6] és vegyületei (Hg-ként megadva) | 1 | 1 | I. |
| Kadmium [7440-43-9] és vegyületei (Cd-ként megadva) | 0,05 | 0,005 | I. |
| Króm [7440-47-3] és króm VI vegyületek: kálcium-kromát [13765-19-0], króm(III)-kromát [24613-89-6], stroncium-kromát [7789-06-2], és cink-kromát(ok) (CrO3-ként [1333-82-0] megadva) | 1,5 |  | I. |
| Nikkel és vegyületei: fémnikkel [7440-02-0], nikkel-szulfid [16812-54-7], és szulfidos ércek, nikkel-oxidok és nikkel-kombonát [3333-67-3] nikkel-tetrakarbonil [13463-39-3] (belélegezhető porok és aeroszolok formájában Ni-ként) | 1 |  | I. |
| Tetraklór-etilén [127-18-4] | 60 |  | I. |
| Triklór-etilén [79-01-6] | 500 |  | I. |
| Vinil-klorid [75-01-4] | 5****** |  | I. |

***** Az azbeszt kifejezés alatt a következő szálas szilikátokat kell érteni:

krokidolit (kék azbeszt)

aktinolit

antofillit

krizotil

amozit (barna azbeszt)

tremolit.

****** E rendelet hatálybalépése előtt hatályos, többször módosított 21/1986. (VI. 2.) MT rendelet végrehajtásáról szóló, többször módosított 4/1986. (VI. 2.) OKTH rendelkezés 2. § (1) bekezdése alapján levegőtisztaság-védelmi szempontból védett II. kategóriába tartozó területen üzemelő, meglévő vinil-kloridot előállító technológia esetében, a telephely határán, a légszennyezettség egészségügyi határértéke 2004. január 1-jéig 100 µg/m3, 2007. október 31-ig 50 µg/m3, illetve 2007. október 31. után 30 µg/m3.

1.2. számú melléklet: Egyes légszennyező anyagok tervezési irányértékei

| Légszennyező anyag [CAS szám] | Tervezési irányértékek [µg/m3] | Veszélyességi fokozat |
| --- | --- | --- |
|  | 24 órás | 60 perces |  |
| Acetaldehid [75-07-0] | 0,2 | 1 | II. |
| Acetofenon [98-86-2] | 3 | 3 | I. |
| Aceton [67-64-1] | 350 | 350 | IV. |
| Akrilnitril [107-13-1] | 2 |  | I. |
| Akrilsav [79-10-7] | 10 | 10 | III. |
| Akrolein [107-02-8] | 30 | 100 | II. |
| Ammónia [7664-41-7] | 100 | 200 | III. |
| Anilin [62-53-3] | 30 | 50 | II. |
| Antimon [7440-36-0] és vegyületei (mint Sb), kivéve az antimon-trioxidot [1309-64-4] | 5 |  | I. |
| Benzil-klorid [100-44-7] | 10 | 10 | III. |
| Benzin [8006-61-9] | 1 500 | 5 000 | II. |
| Bróm (gőzök) [7726-95-6] | 10 | 20 | I. |
| Butil-acetát [123-86-4] | 100 | 100 | IV. |
| Butil-diglikol | 100 | 200 | III. |
| Butiraldehid [123-72-8] | 15 | 15 | III. |
| 2-Butoxi-etanol [111-76-2] | 10 | 50 | III. |
| Ciklohexanol [108-93-0] | 60 | 60 | III. |
| Ciklohexanon [108-94-1] | 40 | 40 | III. |
| Ciklopentán [287-92-3] | 5 000 | 10 000 | III. |
| Cink [7440-66-6] és vegyületei (mint Zn) | 10 | 30 | II. |
| Diaceton-alkohol [123-42-2] | 50 | 150 | IV. |
| Dietil-amin [109-89-7] | 50 | 50 | III. |
| 1,2-Diklór-benzol [95-50-1] | 60 | 60 | III. |
| 1,1-Diklór-etán [75-34-3] | 1000 | 3000 | II. |
| 1,2-Diklór-etán [107-06-2] | 20 | 40 | II. |
| 1,1-Diklór-etilén [75-35-4] | 10 | 30 | II. |
| 1,2-Diklór-etilén [540-59-0] | 100 | 300 | III. |
| 2,4-diklór-fenol [120-83-2] | 10 | 20 | II. |
| 2,4-diklór-fenoxi-ecetsav [94-75-7] | 10 | 20 | II. |
| Diklór-metán [75-09-2] | 3000 | 3000 | IV. |
| Dimetil-amin [124-40-3] | 5 | 5 | II. |
| N,N-Dimetil-anilin [121-69-7] | 6 | 6 | II. |
| N,N-Dimetil-formamid [62-12-2] | 30 | 30 | II. |
| Dimetil-szulfát [77-78-1] | 5 |  | I. |
| 1,4-Dioxán [123-91-1] | 10 | 50 | II. |
| Dipentén [138-86-3] | 100 | 200 | III. |
| Ecetsav [64-19-7] | 60 | 200 | III. |
| Ecetsavanhidrid [108-24-7] | 30 | 100 | II. |
| Epiklórhidrin [106-89-8] | 60 |  | II. |
| Etanol-amin [141-43-5] | 10 | 30 | III. |
| Etil-acetát [141-78-6] | 100 | 100 | IV. |
| Etil-alkohol [64-17-5] | 5000 | 5000 | IV. |
| Etil-amin [75-04-7] | 10 | 10 | II. |
| Etil-benzol [10-41-4] | 20 | 20 | III. |
| Etilénglikol [107-21-1] | 500 | 500 | II. |
| Etilén-imin [151-56-4] | 1 |  | I. |
| Etilén-oxid [75-21-8] | 30 |  | I. |
| Etil-glikol [110-80-5] | 500 | 500 | II. |
| Fenol [108-95-2] | 10 | 10 | II. |
| Fluoridok (belélegezhető forma) (mint F [7782-41-4]) | 5 | 20 | I. |
| Foszgén [75-44-5] | 1 | 4 | I. |
| Ftálsavanhidrid [85-44-9] | 10 | 20 | II. |
| Furfuril-alkohol [98-00-0] | 50 | 100 | III. |
| Furfurol [98-01-1] | 50 | 50 | III. |
| Hangyasav [64-18-6] | 50 | 100 | II. |
| Hidrogén-cianid [74-90-8] | 5 | 15 | I. |
| Izopropil-benzol [98-82-8] | 14 | 14 | IV. |
| Jód [7553-56-2] | 10 | 20 | III. |
| Kálcium-ciánamid [156-62-7] | 5 | 10 | III. |
| Kálcium-oxid [1305-78-8] | 50 | 100 | III. |
| Kaprolaktám [105-60-2] | 20 | 40 | III. |
| Kerozin [8008-20-6] | 300 | 500 | III. |
| Kén-hidrogén [7783-06-4] | 8 | 8 | II. |
| Kénsav [7664-93-9] | 10 | 20 | I. |
| Kén-trioxid [7446-11-9] | 50 | 500 | III. |
| Klór [7782-50-5] | 30 | 100 | I. |
| Klór-benzol [108-90-7] | 100 | 100 | III. |
| 1-Klór-4-nitro-benzol [100-00-5] | 4 | 4 | II. |
| Kloroform [67-66-3] | 5 | 20 | I. |
| Kloroprén (és dimerjei) [126-99-8] | 5 | 20 | II. |
| Kobalt és vegyületei: nehezen oldódó kobaltsók, kobalt-diklorid [7646-79-9] kobalt-szulfát [10124-43-3] (belélegezhető porok vagy aeroszolok formájában Co-ként [7440-48-4] megadva) | 2 |  | I. |
| Krezol (o,m,p) [1319-77-3] | 10 | 30 | II. |
| Magnézium-oxid [1309-48-4] | 30 | 10 | III. |
| Maleinsav [110-16-7] | 10 | 20 | II. |
| Maleinsavanhidrid [108-31-6] | 5 | 20 | II. |
| Mangán [7439-96-5] és szervetlen vegyületei (mint Mn) | 1 | 0,15 | II. |
| Metil-acetát [79-20-9] | 70 | 70 | III. |
| Metil-akrilát [96-33-3] | 10 | 10 | IV. |
| Metil-alkohol [67-56-1] | 500 | 1000 | III. |
| Metil-bromid [74-83-9] | 2 | 20 | II. |
| Metil-etil-keton [78-93-3] | 300 | 300 | IV. |
| Metil-formiát [107-31-3] | 20 | 50 | IV. |
| Metil-ziobutil-keton [108-10-1] | 20 | 50 | IV. |
| Metil-jodid [74-88-4] | 2 | 20 | II. |
| Metil-klorid [74-87-3] | 100 | 200 | II. |
| Metil-merkaptán [74-93-1] és merkaptánok | 0,01 | 0,01 | III. |
| Metil-metakrilát [80-62-6] | 100 | 100 | III. |
| Metil-proxitol | 200 | 400 | IV. |
| Metil-tercier-butiléter | 250 | 250 | II. |
| 2-Metoxi-etanol [109-86-4] | 15 | 45 | I. |
| 1-Metoxi-propanol [107-98-2] (propilén-glikol-monometiléter) | 200 |  | II. |
| Naftalin [91-20-3] | 3 | 3 | III. |
| 2-Naftil-amin [91-59-8] és sói | 5 |  | I. |
| Nátrium-hidroxid [1310-73-2] | 10 | 50 | II. |
| Nitro-benzol [98-95-3] | 8 | 8 | II. |
| o-Nitro-toluol [88-72-2] | 20 | 50 | III. |
| Ón [7440-31-5] és szervetlen vegyületei (mint Sn) | 20 |  | I. |
| Ón [7440-31-5] szerves vegyületei (mint Sn) | 1 |  | I. |
| Paraffinok (C11-C13) | 500 | 500 | IV. |
| Petróleum [64742-81-0] | 300 | 500 | III. |
| Piridin [110-86-1] | 9 | 9 | III. |
| 1,2-Propilén-oxid [75-56-9] | 3 |  | I. |
| Réz [7440-50-8] | 1 | 0,2 | III. |
| Salétromsav [7697-37-2] | 10 | 20 | I. |
| Sósav [7647-01-0] | 10 | 20 | II. |
| Szén-diszulfid [75-15-0] | 5 | 25 | I. |
| Szén-tetraklorid [56-23-5] | 50 | 100 | I. |
| Sztirol [100-42-5] | 70 | 70 | II. |
| Terpentin [8006-64-2] | 200 | 1 000 | III. |
| Tetrahidrofurán [109-99-9] | 200 | 200 | IV. |
| 1,1,2,2-Tetraklór-etán [79-34-5] | 100 | 100 | II. |
| Texanol (2,2,4-trimetil-1,3-pentándiol-mono-izobutinát) | 500 | 1 000 | III. |
| Tioglikolsav [68-11-1] | 10 | 30 | III. |
| Toluol [108-88-3] | 200 | 600 | III. |
| 2,4-Toluol-diizocianát [584-84-9] | 20 | 50 | I. |
| Trietil-amin [121-44-8] | 140 | 140 | III. |
| 1,1,1-Triklór-etán [71-55-6] | 500 | 1 000 | III. |
| 1,1,2-Triklór-etán [79-00-5] | 50 | 100 | III. |
| Triklór-fluor-metán [75-69-4] | 10 000 | 10 000 | IV. |
| Trimetil-amin [75-50-3] | 0,5 | 0,5 | II. |
| Vanádium [7440-62-2] és vegyületei | 1 | 1 | II. |
| Vinil-acetát [108-05-4] | 150 | 150 | III. |
| Xilol [1330-20-7] | 60 | 200 | III. |

### 2. számú melléklet

### a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelethez

### A légszennyezettség ökológiai határértékei és a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek típusai

A térfogatot 293 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra át kell számítani.

[CAS szám: Chemical Abstracts Service azonosító száma]

I. A légszennyezettség ökológiai határértékei

A) Koncentrációk

| Légszennyező anyag [CAS szám] | Érzékenységi kategória | Éves határértékek [µg/m3] | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| Kén-dioxid [7446-09-5] | E T | 201) 201) | 1) betartandó a téli félév (X-III. hó) féléves átlagában is |
| Nitrogén-oxidok (mint NO2) | E T | 30 30 |  |
| Ammónia [7664-41-7] | E és T | 8 |  |

B) Megengedett ülepedések

| Légszennyező anyag [CAS szám] | Érzékenységi kategória | Határérték | Mértékegység |
| --- | --- | --- | --- |
| Nitrogén-oxidok (mint N) | E T | 15 25 | kg/ha x év kg/ha x év |
| Kén-oxidok (mint S) | E T | 24 40 | kg/ha x év kg/ha x év |
| Aeroszolok | E és T |  |  |
| Ca [7440-70-2] |  | 140 | kg/ha x év |
| Mg [7439-95-4] |  | 175 |  |
| Pb [7439-92-1] |  | 2,5 |  |
| Cu [7440-50-8] |  | 2,5 |  |
| Zn [7440-66-6] |  | 10 |  |
| Cd [7440-43-9] |  | 0,05 |  |
| Összes sav | E T | 2800 4000 | mol/ha x év mol/ha x év |

II. Ökológiailag sérülékeny területek légszennyezettség szempontjából lehatárolható méretei

E: összefüggően legalább 500 ha nagyságú

- erdők, kivéve az elsődleges rendeltetésük szerint védelmi célokat szolgáló erdők közül a városok, községek, a lakótelep és más települést védő településvédelmi erdők,

- történelmi borvidékek szőlőterületei.

T: összefüggően legalább 100 ha nagyságú

- természetvédelem alá vont területek (nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, természetvédelmi területek),

- mező-, kert- és erdőgazdasági kutató és kísérleti területek*,

- arborétumok, botanikus kertek, parkok, génbankok területei*,

- üzemelő felszín alatti ivóvízbázisok külön jogszabályban megállapított hidrogeológiai "B" védőterülete.

* Mérethatár nélküli nagyság

### 3. számú melléklet

### a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelethez

### Tájékoztatási és riasztási küszöbértékek és a tájékoztatás szabályai

A térfogat 293 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra át kell számítani.

[CAS szám: Chemical Abstracts Service azonosító száma]

| Légszennyező anyag [CAS szám] | Tájékoztatási küszöbérték [µg/m3] | Riasztási küszöbérték [µg/m3] |
| --- | --- | --- |
| Kén-dioxid [7446-09-5] | 400 | 500 |
| Nitrogén-dioxid [10102-44-0] | 350 | 400 |
| Szén-monoxid [630-08-0] | 20 000 | 30 000 |
| Kén-dioxid + Szálló por* | 600 | 800 |
| Ózon [10028-15-6] | 180 | 360 |

Megjegyzés:

1. * Ha a szálló por légszennyezettség több mint 200 µg/m3.

2. A tájékoztatási küszöbérték 3 egymást követő óra során észlelt túllépése esetén a lakosságot tájékoztatni kell a szmogriadó tervben foglaltak szerint.

3. A riasztási küszöbérték 3 egymást követő óra során észlelt túllépése esetén kell korlátozó intézkedéseket tenni a szmogriadó tervben foglaltak szerint.

4. Amennyiben a légszennyezettség 72 órán túl meghaladja a tájékoztatási küszöbértéket, akkor a riasztási küszöbértéknek megfelelő korlátozó intézkedéseket kell tenni.

### 4. számú melléklet

### a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelethez

### A zónák típusai

A csoport: agglomeráció: a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése szerint.

B csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a légszennyezettségi határértéket és a tűréshatárt meghaladja. Ha valamely légszennyező anyagra tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e légszennyező anyag tekintetében a légszennyezettség meghaladja a határértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a légszennyezettségi határérték és a tűréshatár között van.

D csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között van.

E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van.

F csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg.

Megjegyzés: Alsó és felső vizsgálati küszöbérték meghatározása külön jogszabály szerint.

### 5. számú melléklet

### a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelethez

### Általános technológiai kibocsátási határértékek

((Módosította: 25/2001. (XII. 7.) KöM-EüM-FVM egy. r. 2. §.))

I. ((Megállapította: 1/2003. (I. 9.) KvVM-ESzCsM-FVM egy. r. 1. §.)) A kibocsátási határérték tüzelési és termikus technológiáknál - amennyiben jogszabály vagy e rendelet, illetve hatósági határozat másképp nem határozza meg - a száraz véggáz 5%-os O2 tartalmára, 273 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra vonatkozik. A technológiai kibocsátási határérték légszennyező pontforrásonként értelmezendő.

II. Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m3-ben megadott légszennyező anyag koncentráció.

1. Szilárd anyag és por alakú szervetlen anyagok

| Légszennyező anyag [CAS szám] | Légszennyező anyag tömegárama [kg/h] | Kibocsátási határérték (légszennyező anyag koncentráció) [mg/m3] |
| --- | --- | --- |
| O osztály szilárd anyag | 0,5-ig 0,5-nél nagyobb | 150 50 |
| A osztály por alakú szervetlen anyagok Cd [7440-43-9] és vegyületei, Cd-ként Hg [7439-97-6] és vegyületei, Hg-ként TI [7440-28-0] és vegyületei, TI-ként összesen | 0,001 vagy ennél nagyobb | 0,2 |
| B osztály por alakú szervetlen anyagok As [7440-38-2] és vegyületei, As-ként Co [7440-48-4] és vegyületei, Co-ként Ni [7440-02-0] és vegyületei, Ni-ként V [7440-62-2] és vegyületei, V-ként Se [7782-49-2] és vegyületei, Se-ként Te [13494-80-9] és vegyületei, Te-ként összesen | 0,005 vagy ennél nagyobb | 1,0 |
| C osztály por alakú szervetlen anyagok Cr [7440-47-3] és vegyületei, Cr-ként Cu [7440-50-8] és vegyületei, Cu-ként Mn [7439-96-5] és vegyületei, Mn-ként Pb [7439-92-1] és vegyületei, Pb-ként Pd [7440-05-3] és vegyületei, Pd-ként Pt [7440-06-4] és vegyületei, Pt-ként Rh [7440-16-6] és vegyületei, Rh-ként Sn [7440-31-5] és vegyületei, Sn-ként Cianidok, könnyen oldódóak (pl. NaCN [143-33-9]), CN-ként Fluoridok, könnyen oldódóak (pl. NaF [7681-49-4]), F-ként [7782-41-4] megadva összesen | 0,025 vagy ennél nagyobb | 5,0 |

Megjegyzés:

1. Amely anyag az A-C osztályban nincs felsorolva, azt szilárd anyagnak (O osztály) kell tekinteni.

2. Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egyidőben történő kibocsátása esetén is meg kell tartani a fenti határértékeket.

3. Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egyidőben történő kibocsátása esetén a kibocsátási határérték:

A és B osztály összesen: 1 mg/m3

A és C vagy B és C vagy A és B és C osztály összesen: 5 mg/m3,

de a saját osztályra vonatkozó határértéket önmagában is meg kell tartani.

4. A rákkeltő anyagokra megadott határértékeket az általános kibocsátási határértékek nem befolyásolják.

5. Amikor a hordozógáz fizikai állapotán a kibocsátott légszennyezők a szilárd halmazállapot mellett gőz- vagy gázfázisban is jelen vannak, az emisszió együttesen sem lépheti túl a táblázatban megadott értékeket.

2. Gőz- vagy gáznemű szervetlen anyagok

| Légszennyező anyag [CAS szám] | Légszennyező anyag tömegárama [kg/h] | Kibocsátási határérték (légszennyező anyag koncentráció) [mg/m3] |
| --- | --- | --- |
| A osztály Arzin [7784-42-1] Cián-klorid [506-77-4] Foszgén [75-44-5] Foszfin [7803-51-2] anyagonként | 0,01 vagy ennél nagyobb | 1 |
| B osztály Bróm [7726-95-6] és gőz- vagy gáznemű vegyületei HBr-ként [10035-10-6] Klór [7782-50-5] Hidrogén-cianid [74-90-8] Kén-hidrogén [7783-06-4] Fluor [7782-41-4] és gőz- vagy gáznemű vegyületei HF-ként [7664-39-3] anyagonként | 0,05 vagy ennél nagyobb | 5 |
| C osztály Gőz- vagy gáznemű szervetlen klórvegyületek, amelyek nem az A osztályba tartoznak HCl-ként [7647-01-0] összesen | 0,3 vagy ennél nagyobb | 30 |
| D osztály Kén-oxidok (kén-dioxid [7446-09-5] és kén-trioxid [7446-11-9]) SO2-ként Nitrogén-oxidok (nitrogén-monoxid [10102-43-9], nitrogén-dioxid [10102-44-0]) NO2-ként Szén-monoxid [630-08-0] Ammónia [7664-41-7] anyagonként | 5,0 vagy ennél nagyobb | 500 |

3. Szerves anyagok

| Osztály (a táblázat szerint) | Légszennyező anyag tömegárama [kg/h] | Kibocsátási határérték (légszennyező anyag koncentráció) [mg/m3] |
| --- | --- | --- |
| A | 0,1 vagy ennél nagyobb | 20 |
| B | 2 vagy ennél nagyobb | 100 |
| C | 3 vagy ennél nagyobb | 150 |

Megjegyzés:

1. Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egyidőben történő kibocsátása esetén is meg kell tartani a fenti határértékeket.

2. Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egyidőben történő kibocsátása esetén a kibocsátási határérték: 3 kg/h vagy ennél nagyobb tömegáram esetén összesen legfeljebb 150 mg/m3, de a saját osztályra vonatkozó határérték önmagában sem léphető túl.

3. A táblázatban nem szereplő anyagot abba az osztályba kell sorolni, amelyhez tartozó anyagokhoz a legközelebb áll a környezeti hatás szempontjából.

4. A rákkeltő anyagokra megadott határértékeket az általános kibocsátási határértékek nem befolyásolják. A bűzre vonatkozó előírásokat az általános kibocsátási határértékek nem befolyásolják.

5. A B és C osztályba sorolt szerves, szilárd halmazállapotú anyagok esetén az 1. pontban megadott szilárd anyagra vonatkozó és O osztályba sorolt általános kibocsátási határértéket kell alkalmazni.

6. A nehezen lebomló, a környezetben felhalmozódó és különösen toxikus anyagok esetén, amelyek egyik osztályba sem sorolhatók, a kibocsátások mérséklését az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell biztosítani.

Szerves anyagok osztályba sorolása

| Megnevezés [CAS szám] | Képlet | Osztály |
| --- | --- | --- |
| Acetaldehid [75-07-0] | C2H4O | A |
| Aceton [67-64-1] | C3H6O | C |
| Akrilsav [79-10-7] | C3H4O2 | A |
| Akrilsav-etil-észter | lásd Etil-akrilát |
| Akrilsav-metil-észter | lásd Metil-akrilát |
| Akrolein | lásd 2-propenál |
| Alkil-alkoholok |  | C |
| Alkil-ólomvegyületek |  | A |
| Anilin [62-53-3] | C6H7N | A |
| Benzil-klorid | lásd -Klór-toluol |
| Bifenil [92-52-4] | C12H10 | A |
| 2-Butanon [78-93-3] | C4H8O | C |
| Butil-acetát [123-86-4] | C6H12O2 | C |
| Butil-glikol | lásd 2-Butoxi-etanol |
| Butiraldehid [123-72-8] | C4H8O | B |
| 2-Butoxi-etanol [111-76-2] | C6H14O2 | B |
| Ciklohexanon [108-94-1] | C6H10O | B |
| Diaceton-alkohol | lásd 4-Hidroxi-4-metil-2-pentanon |
| Dibutil-éter [142-96-1] | C8H18O | C |
| Dietanol-amin | lásd 2,2-Imino-dietanol |
| Dietil-amin [109-89-7] | C4H11N | A |
| Dietil-éter [60-29-7] | C4H10O | B |
| Di(2-etil-hexil)-ftalát [117-81-7] | C24H38O4 | B |
| Diizobutil-keton | lásd 2,6-Dimetil-heptán-4-on |
| Diizopropil-éter [108-20-3] | C6H14O | C |
| Difenil | lásd Bifenil |
| 1,2-Diklór-benzol (o-):[95-50-1] (m-):[541-78-1] | C6H4Cl2 | A |
| 1,4-Diklór-benzol (p-):[106-46-7] | C6H4Cl2 | B |
| Diklór-difluor-metán [75-71-8] | CCl2F2 | C |
| 1,1-Diklór-etán [75-34-3] | C2H4Cl2 | B |
| 1,2-Diklór-etán [107-06-2] | C2H4Cl2 | A |
| 1,1-Diklór-etilén [75-35-4] | C2H2Cl2 | A |
| 1,2-Diklór-etilén [540-59-0] | C2H2Cl2 | C |
| Diklór-fenolok (2,4-):[120-83-2] | C6H4Cl2O | A |
| Diklór-metán [75-09-2] | CH2Cl2 | B |
| Dimetil-amin [124-40-3] | C2H7N | A |
| Dimetil-éter [115-10-6] | C2H6O | C |
| N,N-Dimetil-formamid [68-12-2] | C3H7NO | B |
| 2,6-Dimetil-heptán-4-on [108-83-8] | C9H18O | B |
| Dioktil-ftalát | lásd Di(2-etil-hexil)-ftalát |
| 1,4-Dioxán [123-91-1] | C4H8O2 | A |
| Ecetészter | lásd Etil-acetát |
| Ecetsav [64-19-7] | C2H4O2 | B |
| Ecetsav-butil-észter | lásd Butil-acetát |
| Ecetsav-etil-észter | lásd Etil-acetát |
| Ecetsav-metil-észter | lásd Metil-acetát |
| Ecetsav-vinil-észter | lásd Vinil-acetát |
| Etanol (Etil-alkohol) [64-17-5] | C2H6O | lásd Alkil-alkoholok |
| Éter | lásd Dietil-éter |
| Etil-acetát [141-78-6] | C4H8O2 | C |
| Etil-akrilát [140-88-5] | C5H8O2 | A |
| Etil-amin [75-04-7] | C2H7N | A |
| Etil-benzol [100-41-4] | C8H10 | B |
| Etilénglikol [107-21-1] | C2H6O2 | C |
| Etilénglikol-monobutil-éter | lásd 2-Butoxi-etanol |
| Etilénglikol-monoetil-éter | lásd 2-Etoxi-etanol |
| Etilénglikol-monometil-éter | lásd 2-Metoxi-etanol |
| Etil-glikol | lásd 2-Etox-etanol |
| Etil-klorid | lásd Klór-etán |
| Etil-metil-keton | lásd 2-Butanon |
| 2-Etoxi-etanol [110-80-5] | C4H10O2 | B |
| Fenol [108-95-2] | C6H6O | A |
| Formaldehid [50-00-0] | CH2O | A |
| 2-Furaldehid [98-01-1] | C5H4O2 | A |
| Furfurál, Furfurol | lásd 2-Furaldehid |
| Furfuril-alkohol [98-00-0] | C5H6O2 | B |
| Glikol | lásd Etilénglikol |
| Hangyasav [64-18-6] | CH2O2 | A |
| Hangyasav-metil-észter | lásd Metil-formiát |
| 4-Hidroxi-4-metil-2-pentanon [123-42-2] | C6H12O2 | C |
| 2,2-Imino-dietanol [11-42-2] | C4H11NO2 | B |
| Izobutil-metil-keton | lásd 4-Metil-2-pentanon |
| Izopropenil-benzol [98-83-9] | C9H10 | B |
| Izopropil-benzol [98-82-8] | C9H12 | B |
| Klór-acetaldehid [107-20-0] | C2H3ClO | A |
| Klór-benzol [108-90-7] | C6H5Cl | C |
| 2-Klór-1,3-butadién [126-99-8] | C4H5Cl | B |
| Klór-ecetsav [79-11-8] | C2H3ClO2 | A |
| Klór-etán [75-00-3] | C2H5Cl | C |
| Klór-metán [74-87-3] | CH3Cl | A |
| Kloroform | lásd Triklór-metán |
| 2-Kloroprén | lásd 2-Klór-1,3-butadién |
| 2-Klór-propán [75-29-6] | C3H7Cl | B |
| -Klór-toluol [100-44-7] | C7H7Cl | A |
| Krezolok [1319-77-3] | C7H8O | A |
| Kumol | lásd Izopropil-benzol |
| Lakk csiszolatpor |  | A |
| Maleinsavanhidrid [108-31-6] | C4H2O3 | A |
| Merkaptánok | lásd Tioalkoholok |
| Metakrilsav-metil-észter | lásd Metil-metakrilát |
| Metanol (metil-alkohol) [67-56-1] | CH4O | lásd Alkil-alkoholok |
| Metil-acetát [79-20-9] | C3H6O2 | B |
| Metil-akrilt [96-33-3] | C4H6O2 | A |
| Metil-amin [74-89-5] | CH5N | A |
| Metil-benzoát [93-58-3] | C8H8O2 | C |
| Metil-ciklohexanon [1331-22-2] | C7H12O | B |
| Metilén-klorid | lásd Diklór-metán |
| Metil-etil-keton | lásd 2-Butanon |
| Metil-formiát [107-31-3] | C2H4O2 | B |
| Metil-glikol | lád 2-Metoxi-etanol |
| Metil-izobutil-keton | lásd 4-Metil-2-pentanon |
| Metil-klorid | lásd Klór-metán |
| Metil-kloroform | lásd 1,1,1-Triklór-etán |
| Metil-metakrilát [80-62-6] | C5H8O2 | B |
| 4-Metil-m-fenilén-diizocianát [584-84-9] | C9H6N2O2 | A |
| 4-Metil-2-pentanon [108-10-1] | C6H12O | C |
| N-metil-2-pirrolidon [872-50-4] | C5H9NO | C |
| 2-Metoxi-etanol [109-86-4] | C3H8O2 | B |
| Naftalin [91-20-3] | C10H8 | B |
| Nitro-benzol [98-95-3] | C6H5NO2 | A |
| Nitro-fenolok (o-):[88-75-5] (m-):[554-84-7] (p-):[100-02-7] | C6H5NO3 | A |
| Nitro-krezol(ok) (4,2-):[119-33-5] | C7H7NO3 | A |
| Nitro-toluolok (o-):[88-72-2] (m-):[99-08-1] (p-):[99-99-0] | C7H7NO2 | A |
| Olefin-szénhidrogének (az 1,3-butadién kivételével) |  | C |
| Paraffin-szénhidrogének (a metán kivételével) |  | C |
| Perklór-etilén | lásd Tetraklór-etilén |
| Pinének [80-56-8] | C10H16 | C |
| Piridin [110-86-1] | C5H5N | A |
| 2-Propenál [107-02-8] | C3H4O | A |
| Propionaldehid [123-38-6] | C3H6O | B |
| Propionsav [79-09-4] | C3H6O2 | B |
| Szén-diszulfid [75-15-0] | CS2 | B |
| Szénkéneg | lásd Szén-diszulfid |
| Szén-tetraklorid | lásd Tetraklór-metán |
| Sztirol [100-42-5] | C8H8 | B |
| Tetrahidrofurán [109-99-9] | C4H8O | B |
| 1,1,2,2-Tetraklór-etán [79-34-5] | C2H2Cl4 | A |
| Tetraklór-etilén [127-18-4] | C2Cl4 | A |
| Tetraklór-metán [56-23-5] | CCl4 | A |
| Tioalkoholok |  | A |
| Tioéterek |  | A |
| o-Toluidin [95-53-4] | C7H9N | A |
| Toluol [108-88-3] | C7H8 | B |
| Toluol-2,4-diizocianát | lásd 4-Metil-m-fenilén-diizocianát |
| Trietil-amin [121-44-8] | C6H15N | A |
| 1,1,1-Triklór-etán [71-55-6] | C2H3Cl3 | B |
| 1,1,2-Triklór-etán [79-00-5] | C2H3Cl3 | A |
| Triklór-etilén [79-01-6] | C2HCl3 | A |
| Triklór-fenolok (2,4,6-):[88-06-2] | C6H3OCl3 | A |
| Triklór-monofluor-metán [75-69-4] | CCl3F | C |
| Triklór-metán [67-66-33] | CHCl3 | A |
| Trimetil-benzol(ok) mezitilén (1,3,5-):[108-67-8] | C9H12 | B |
| Vinil-acetát [108-05-4] | C4H6O2 | B |
| Xilenolok (a 2,4-xilenol kivételével) (2,3-): [526-75-0] (2,5): [95-87-4] (2,6-): [576-26-1] (3,4-): [95-65-8] (3,5-): [109-68-9] | C8H10O | A |
| 2,4-Xilenol (2,4-):[105-67-9] | C8H10O | B |
| Xilolok [1330-20-7] | C8H10 | B |

4. Rákkeltő anyagok

| Légszennyező anyag [CAS szám] | Légszennyező anyag tömegárama [kg/h] | Kibocsátási határérték (légszennyező anyag koncentráció) [mg/m3] |
| --- | --- | --- |
| A osztály Azbeszt (mint finom por) 3,4-Benz(a)pirén [50-32-8] Berillium [7440-41-7] és vegyületei (Be-ként, belélegezhető formában) Dibenz(a,h)antracén [53-70-3] 2-Naftil-amin [91-59-8] összesen | 0,0005 vagy ennél nagyobb | 0,1 |
| B osztály Arzén-trioxid [1327-53-3] Arzén-pentoxid [1303-28-2] Arzénessav és sói Arzénsav [7778-39-4] és sói (As-ként, belélegezhető formában) Króm [7440-47-3] és króm VI vegyületek: kálcium-kromát [13765-19-0] króm (III)-kromát [24613-89-6] stroncium-kromát [7789-06-2] és cink-kromát(ok) (CrO3-ként [1333-82-0] megadva) Kobalt vegyületek: kobalt-diklorid [7646-79-9] kobalt-szulfát [10124-43-3] (belélegezhető porok vagy aeroszolok formájában Co-ként [7440-48-4] megadva) 3,3'-Diklór-benzidin [91-94-1] Dimetil-szulfát [77-78-1] Etilén-imin [151-56-4] Ni - fémnikkel [7440-02-0] nikkel-szulfid [16812-54-7] és szulfidos ércek nikkel-oxid(ok) és nikkel-kombonát nikkel-tetrakarbonil [13463-39-3] (belélegezhető porok és aeroszolok formájában Ni-ként) összesen | 0,005 vagy ennél nagyobb | 1 |
| C osztály Akrilnitril [107-13-1] Benzol [71-43-2] 1,3-Butadién [106-99-0] Epiklórhidrin [1,2-Epoxi-3-klór-propán) [106-89-8] Dibróm-metán [74-95-3] Propilén-oxid (1,2-Epoxi-propán) [75-56-9] Etilén-oxid [75-21-8] Hidrazin [302-01-2] Vinil-klorid [75-01-4] összesen | 0,025 vagy ennél nagyobb | 5 |

Megjegyzés:

Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén a kibocsátási határérték:

A és B osztály összesen: 1 mg/m3

A és C vagy B és C vagy A és B és C osztály összesen: 5 mg/m3,

de a saját osztályra vonatkozó határértéket önmagában is meg kell tartani.

### 6. számú melléklet

### a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelethez

### Eljárásspecifikus technológiai kibocsátási határértékek és egyéb előírások

((Módosította: 25/2001. (XII. 7.) KöM-EüM-FVM egy. r. 3. §.))

I. ((Megállapította: 1/2003. (I. 9.) KvVM-ESzCsM-FVM egy. r. 2. § (1).)) A kibocsátási határérték tüzelési és termikus technológiáknál - amennyiben jogszabály vagy e rendelet, illetve hatósági határozat másképp nem határozza meg - a száraz véggáz 5%-os O2 tartalmára, 273 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra vonatkozik. A technológiai kibocsátási határérték légszennyező pontforrásonként értelmezendő.

II. Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m3-ben megadott légszennyező anyag koncentráció.

1.a) Üveggyártás

| Technológia | Kibocsátási határérték [mg/m3] (légszennyező anyag koncentráció) |
| --- | --- |
|  | SO2 és SO3 (SO2-ben megadva) | NOx (NO2-ben megadva) |
| Tárolás, nyersanyagmozgatás, szárítás, őrlés | 500 | 500 |
| üvegolvasztás |
| fazékkemence | 1100 | 1200 |
| napikemence | 1100 | 1600 |
| kádkemence | 1800 |  |
| rekuperatív hővisszanyeréssel |  | 1400 |
| U-égős regeneratív hővisszanyeréssel |  | 2200 |
| keramikus rekuperátoros hővisszanyeréssel |  | 2200 |

Megjegyzés:

1. A kibocsátási határértékek a kádkemencék esetében a véggáz 8%-os, fazék- és napikemencék esetében a száraz véggáz 13%-os O2 tartalmára, 273 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra vonatkoznak.

2. SO2 és SO3 10 kg/h vagy annál nagyobb tömegárama esetén érvényes a táblázati adatsor.

1.b) Üvegszál és boroszilikát üveg gyártás ((Módosította: 1/2003. (I. 9.) KvVM-ESzCsM-FVM egy. r. 2. § (2).))

| Technológia | Kibocsátási határérték (légszennyező anyag koncentráció) |
| --- | --- |
|  | NOx (NO2-ben megadva) [kg/t üveg] | Szilárd anyag [kg/t üveg] |
| Üvegolvasztás |
| kádkemence gáz-O2 tüzelés oxigén rásegítéses tüzelésnél elektromos hevítésnél | 1,0 | 1,0 |

2. Cementgyártás ((Megállapította: 1/2003. (I. 9.) KvVM-ESzCsM-FVM egy. r. 2. § (3).))

| Technológia | Kibocsátási határérték [mg/m3] (légszennyező anyag koncentráció) |
| --- | --- |
|  | SO2 és SO3 (SO2-ben megadva) | NOx (NO2-ben megadva) | CO |
| Klinker égetés | 400 | 800 | 1500 |

Megjegyzés:

1. A kibocsátási határértékek a száraz véggáz 10%-os O2 tartalmára, 274 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra vonatkoznak.

2. ((Hat. kiv. h.: 1/2003. (I. 9.) KvVM-ESzCsM-FVM egy. r. 3. §.))

3. Mészkő, timföld, dolomit, magnezit, kvarcit vagy samott gyártása vagy égetése ((Megállapította: 1/2003. (I. 9.) KvVM-ESzCsM-FVM egy. r. 2. § (4).))

|  | Kibocsátási határérték [mg/m3] (légszennyező anyag koncentráció) |
| --- | --- |
|  | Nitrogén-oxidok | Gázállapotú, szervetlen fluor HF-ként megadva |
| forgó kemence | 1800 |  |
| egyéb kemence | 1500 |  |
| a kvarcit gyártására szolgáló speciális kemencénél |  | 10 |

Kromit-tartalmú kőzet égetése esetén a szilárd anyag emisszióban a Cr és vegyületei kibocsátások nem haladhatják meg a 10 mg/m3 értéket.

4. Mészgyártás ((Megállapította: 1/2003. (I. 9.) KvVM-ESzCsM-FVM egy. r. 2. § (5).))

| Technológia | Kibocsátási határérték [mg/m3] (légszennyező anyag koncentráció) |
| --- | --- |
|  | SO2 és SO3 (SO2-ben megadva) | NOx (NO2-ben megadva) | CO |
| Mészégetés | 400 | 1300 | 1000 |

Megjegyzés:

1. A kibocsátási határértékek a száraz véggáz 10%-os O2 tartalmára, 273 K hőmérséklete és 101,3 kPa nyomásra vonatkoznak.

2. A kibocsátási határértékek kemencére vonatkoznak.

5. Perlitgyártás

14%-os O2 tartalmú nedves füstgázra vonatkoztatva, 10 kg/h vagy annál nagyobb tömegáram esetén a kibocsátási határérték: SO2 és SO3 (SO2-ben megadva) 1000 mg/m3.

6. Kupolókemencék

| Kupolókemence teljesítménye | Kibocsátási határérték [mg/m3] (légszennyező anyag koncentráció) |
| --- | --- |
|  | Szilárd anyag | CO |
| 8 t/h kapacitásig | 250 | 1100 |
| 8 t/h kapacitás felett | 150 | 1000 |

7. Helyhez kötött benzin és dízel üzemű belső égésű motorok

Az előírások olyan berendezésekre vonatkoznak, amelyek stacioner üzemű, helyhez kötött motorok és a tüzelőanyag felhasználásuk 50 kg/h vagy ennél nagyobb. Nem vonatkoznak azokra a szükségáramforrást hajtó helyhez kötött motorokra, amelyek 50 h/év-nél rövidebb ideig üzemelnek.

Üzemanyag-minőségi követelmény, hogy a gázolaj kéntartalma 0,05%-nál nem lehet nagyobb.

| Kupolókemence teljesítménye | Kibocsátási határérték [mg/m3] (légszennyező anyag koncentráció) |
| --- | --- |
|  | Szilárd anyag | NOx (NO2-ben megadva) | CO |
| Kétütemű benzinmotorok |  | 800 | 650 |
| Négyütemű benzinmotorok |  | 500 | 650 |
| Dízelmotorok | 130 |  | 650 |
| 3 MWth vagy azt meghaladó teljesítményű dízelmotorok |  | 2000 |  |
| 3 MWth teljesítmény alatti dízelmotorok |  | 4000 |  |

Megjegyzés:

1. A megadott határértékek a motor névleges teljesítményén mérve érvényesek.

2. ((Megállapította: 1/2003. (I. 9.) KvVM-ESzCsM-FVM egy. r. 2. § (6).)) Benzin- és dízelmotor vizsgáló fékterem esetében a 3 MWth teljesítményhatár a fékterem kürtőjére (pontforrására) egyidejűleg dolgozó motorok összteljesítményét jelenti, az 1996 előtt gyártott közúti járműmotorok fékpadi járása esetén a vonatkoztatási O2 tartalom 17%.

8. Gépek, berendezések, alkatrészek, termékek üzemi festése

Gépjármű-karosszériák - autóbusz- és teherautó-karosszéria kivételével - széria és nem széria festése esetében a véggázok szilárd anyag (festék és lakk részecskék) kibocsátási határértéke: 3 mg/m3

Haszongépjárművek széria és nem széria festése esetében a véggázok szilárd anyag (festék és lakk részecskék) kibocsátási határértéke: 3 mg/m3

9. Szenek brikettálása

A szilárd anyag emissziókibocsátási határértéke

- központi elszívóberendezés esetén: 75 mg/m3

- helyi elszívóberendezés esetén: 100 mg/m3

10. Kokszgyártás

| Technológia | Kibocsátási határérték [mg/m3] (légszennyező anyag koncentráció) |
| --- | --- |
|  | Szilárd anyag | Kénvegyületek S-ben kifejezve |
| Teljes gyártási folyamat | 25 | 800 |
| Kokszkitolás | 10 g/t koksz | 1000 |
| Kokszhűtés | 20 |  |
| Petrolkoksz tüzelés esetében az 5. számú melléklet 1. pont B osztályában felsorolt anyagok kibocsátási határértéke: | 5 mg/m3 |

11. Agyagalapú kerámiagyártmányok égetése

| Betétanyagok kéntartalma | Kibocsátási határérték [mg/m3] (légszennyező anyag koncentráció) SO2 és SO3 (SO2-ben megadva) |
| --- | --- |
| 0,12%-nál kisebb kéntartalmú betétanyagok esetében | 500 |
| 0,12%-nál nagyobb kéntartalmú betétanyagok esetében | 1500 |

A kibocsátási határérték 10 kg/h vagy annál nagyobb tömegáram esetére, a 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggáz 18% O2 tartalmára vonatkozik.

12. Aszfaltkeverés, -gyártás ((Megállapította: 1/2003. (I. 9.) KvVM-ESzCsM-FVM egy. r. 2. § (7).))

A szilárd anyag kibocsátási határérték: 20 mg/m3

A megadott határérték 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz füstgázra és 17% O2 tartalomra vonatkoznak, a berendezés névleges teljesítményén mérve.

Tüzelőanyagként gáz vagy 1% kéntartalom alatti olajok és szenek használhatók.

13. Alumíniumolvasztó berendezések

|  | Kibocsátási határérték (légszennyező anyag koncentráció) |
| --- | --- |
|  | Szilárd anyag | klór [mg/m3] | összes szerves anyag C-ként | fluor-vegyületek HF-ként megadva [kg F/t Al] |
| 0,5 kg/h vagy annál nagyobb tömegáram esetén | 20 | 3 a finomítók (klórozó berendezések) véggázaiban | 50 | 1,5 (napi átlagban) |

14. Fémolvasztó berendezések, beleértve a színesfémek és ötvözeteik - kivéve az alumíniumot - finomítására szolgáló berendezéseket

| Technológia | Kibocsátási határérték [mg/m3] (légszennyező anyag koncentráció) |
| --- | --- |
|  | Szilárd anyag | Réz és rézvegyületek rézként megadva | Szerves anyag összes C-ként |
|  |  |  | 50 |
| 0,2 kg/h vagy annál nagyobb tömegáram esetén |
| olvasztó- és finomítóberendezéseknél | 20 |  |  |
| ólomolvasztó- és finomítóberendezéseknél | 10 |  |  |
| a katódréz aknás kemencékben való beolvasztásakor |  | 10 |  |

15. Ferronötvözetek elektrotermikus vagy fémtermikus eljárásokkal történő előállítása

Szilárd anyag kibocsátási határérték: 20 mg/m3

16. Tűzi ónozás

Szilárd anyag kibocsátási határérték: 10 mg/m3

Klórvegyületek kibocsátási határértéke (HCl-ben kifejezve): 20 mg/m3

17. Felületkezelés salétromsavval

Nitrogén-oxidok kibocsátási határértéke (NO2-ben kifejezve): 1500 mg/m3

18. Ólomakkumulátorok gyártása

Szilárd anyag kibocsátási határérték 5 g/h tömegáram felett: 0,5 mg/m3

Kénsavgőzök kibocsátási határértéke összegyűjtés és leválasztás után: 1,0 mg/m3

19. Ásványi anyagok (különösen bazalt, diabáz, salak) olvasztása

| Technológia | Kibocsátási határérték [mg/m3] (légszennyező anyag koncentráció) |
| --- | --- |
|  | Nitrogén-oxidok (NO2-ben megadva) | SO2 és SO3 (SO2-ben megadva) |
| Rekuperatív hővisszanyerésű kádaknál |
| olajtüzelés esetén | 1200 |  |
| gáztüzelés esetén | 1400 |  |
| Akna kemencéknél |
| olajtüzelés esetén | 1800 |  |
| gáztüzelés esetén | 2200 |  |
| 10 kg/h tömegáram felett |  | 1800 |

Akna kemencéknél a kibocsátási határértékek a száraz véggáz 8%-os O2 tartalmára, 273 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra vonatkoznak.

20. Nemvas fémek gyártása

A véggázok tisztítására porleválasztót kell alkalmazni.

A felhasznált szilárd vagy folyékony tüzelőanyag kéntartalma 1 tömeg%-nál nem lehet nagyobb, a szilárd tüzelőanyag 29,3 MJ/kg, alsó fűtőértékre vonatkoztatva.

| Technológia | Kibocsátási határérték [mg/m3] (légszennyező anyag koncentráció) |
| --- | --- |
|  | Szilárd anyag | SO2 és SO3 (SO2-ben megadva) |
| Teljes gyártási folyamat | 20 |  |
| Ólomkohók esetében | 10 |  |
| 5 kg/h tömegáram felett |  | 800 |

21. Acél vagy öntöttvas olvasztása

| Technológia | Kibocsátási határérték [mg/m3] (légszennyező anyag koncentráció) |
| --- | --- |
|  | Szilárd anyag | Szén-monoxid |
| Elektromos ívkemencére és indukciós kemencére |  | 1000 |
| Elektromos ívkemence | 20 |  |
| Indukciós kemence | 20 |  |

Az olvasztókemencéknél és a konvertereknél a szén-monoxid tartalmú gázokat el kell égetni vagy hasznosítani kell.

22. Salétromsav gyártása

NO és NO2 (NO2-ben megadva) kibocsátási határérték: 350 mg/m3

CO kibocsátási határérték: 12 kg/t termék

A kibocsátási határértékek a száraz véggáz 4%-os O2 tartalmára, 273 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra vonatkoznak.

23. SO2, SO3, H2SO3, H2SO4 gyártás

Az SO3 kibocsátás határértéke

állandó gázáram esetén: 60 mg/m3

változó gázáram esetén: 120 mg/m3

Meglevő egyszeres kontakt kénsavgyártás (97,5%-os konverziónál): 17,5 kg SO2/t H2SO4

24. Alumínium elektrolízis

Elektrolizáló kád

szilárd anyag kibocsátási határérték: 30 mg/m3

Csarnok elszívás esetén

szilárd anyag kibocsátási határérték (napi átlagérték)5,0 kg/t Al

fluorid kibocsátási határérték (HF-ben kifejezve) (napi átlagérték): 1,5 kg F/t Al

CO kibocsátási határérték: 1500 mg/m3

25. Klórgyártás

Klór kibocsátási határérték: 1 mg/m3

cseppfolyósításnál: 6 mg/m3

26. Klóralkáli-elektrolízis

Amalgámos technológiánál a kibocsátási határérték (éves középértékben): 1,5 g Hg gőz/t Cl

27. Kéngyártás

Claus eljárásra

S emissziófok

a) kapacitás <20 t/nap kén: 3%

b) kapacitás 20-50 t /nap kén: 2%

c) kapacitás >50 t/nap kén: 0,5%

S emissziófok: a légszennyező anyag tömegének füstgázban emittált mennyisége viszonyítva a tüzelőanyag és a betétanyagban hozzávezetett tömeghez.

H2S kibocsátási határérték10 mg/m3

A véggázokat utóégetőbe kell vezetni.

28. 1,2-diklór-etán és vinil-klorid gyártás

1,2-diklór-etán kibocsátási határérték: 5 mg/m3

Vinil-klorid kibocsátási határérték: 5 mg/m3

A véggázokat utóégetőbe kell vezetni.

29. Akrilnitril-előállítás

Akrilnitril kibocsátási határérték: 0,2 mg/m3

A véggázokat utóégetőbe kell vezetni.

30. Növényvédőszer-gyártás

Szilárd anyag kibocsátási határérték olyan hatóanyagok jelenlétében, amelyek nehezen lebonthatóak, de könnyen felhalmozódnak és toxikusak (azinphosetyl, karbofurán, dinitro-o-krezol, paration-metil stb.) 25 g/h vagy nagyobb tömegáram esetén összesen: 5 mg/m3

31. Nitrogén alapú műtrágyák gyártása

| Technológia | Szilárd anyag [kg/t termék] | Ammónia |
| --- | --- | --- |
| Ammóniumnitrát-gyártás (prillezéses eljárás) | 3,0 | 5,0 |
| Mészammonsalétrom (Pétisó)-gyártás (prillezéses eljárás) | 2,0 | 2,0 |
| Dolomitőrlés | 0,5 |  |
| Karbamidgyártás | 2,0 | 2,5 |

32. Polivinil-klorid

Vinil-klorid kibocsátási határérték (havi átlagban):

PVC több polimerizáció: 10 mg vinil-klorid/kg PVC

szuszpenziós homopolimerizáció: 100 mg vinil-klorid/kg PVC

szuszpenziós kopolimerizáció: 400 mg vinil-klorid/kg PVC

mikroszuszpenziós és emulziós PVC: 1500 mg vinil-klorid/kg PVC

A vinil-klorid kibocsátás további csökkentése érdekében a véggázt lehetőleg égéslevegőként égetőbe kell vezetni.

33. Poliakrilnitril műanyaggyártás

Akrilnitril kibocsátási határérték:

ha a technológiai véggázokat égetőberendezésbe vezetik: 0,2 mg/m3

ha a technológiai gázokat gázmosóba viszik: 5 mg/m3

34. Akrilnitril szál készítése

Akrilnitril kibocsátási határérték:

szárító után: 20 mg/m3

adszorpciós leválasztó után: 10 mg/m3

35. Viszkózák előállítása és megmunkálása:

H2S kibocsátási határérték (napi átlagban): 5 mg/m3

CS2 kibocsátási határérték (napi átlagban): 100 mg/m3

Terem és helyi elszívás esetén összes kibocsátásra vonatkozóan

H2S kibocsátási határérték (napi átlagban): 50 mg/m3

CS2 kibocsátási határérték (napi átlagban)

műbél, szivacs gyártásnál: 400 mg/m3

technikai ragasztó gyártásnál: 600 mg/m3

textil ragasztó gyártásnál: 150 mg/m3

36. Farostlemez és faforgácslap gyártás ((Megállapította: 1/2003. (I. 9.) KvVM-ESzCsM-FVM egy. r. 2. § (8).))

Szilárd anyag kibocsátási határérték

- csiszológépeknél:	10 mg/m3

- szárításnál (vonatkoztatási O2 tartalom 17%):	50 mg/m3

Gőz- vagy gáznemű szervetlen anyagok kibácsátási határértékei

- szárításnál (vonatkoztatási O2 tartalom 17%): NOx 400 mg/m3

CO 150 mg/m3

Gőz- vagy gáznemű szerves anyagok "A" osztály

Formaldehid kibocsátási határérték préselésnél

- e rendelet hatálybalépését megelőzően engedélyezett pontforrás esetén 2007. október 30-ig: 0,12 kg/m3 préselt lemez

- e rendelet hatálybalépését követően, valamint 2007. október 30-át követően e rendelet hatálybalépését megelőzően engedélyezett pontforrás esetén: 0,06 kg/m3 préselt lemez

A határértékek 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

A szárítóberendezésben alkalmazott szilárd vagy folyékony tüzelőanyag kéntartalma nem lehet 1%-nál több, szilárd tüzelőanyagnál 29,3 MJ/kg fűtőértékre vonatkoztatva.

37. Cukorgyártás

Szilárd anyag kibocsátási határérték cukorrépaszelet szárítónál: 75 mg/m3

A szárítóberendezésben alkalmazott szilárd vagy folyékony tüzelőanyag kéntartalma nem lehet 1%-nál több; szilárd tüzelőanyagnál 29,3 MJ/kg alsó fűtőértékre vonatkoztatva.

Szárítóberendezéseknél a belépő szárító levegő hőmérséklete nem haladhatja meg a 900 °C-ot, illetve más, ezzel egyenértékű bűzcsökkentő megoldást kell alkalmazni.

38. Zöldtakarmány szárítók

Szilárd anyag kibocsátási határérték: 150 mg/m3

A szilárd vagy folyékony tüzelőanyag kéntartalma nem lehet 1%-nál több; szilárd tüzelőanyagnál 29,3 MJ/kg alsó fűtőértékre vonatkoztatva.

39. Kávé, pótkávé termékek, kakaó és terménypörkölés

A gázalakú szerves vegyületek kibocsátási határértéke (C-ként megadva): 100 mg/m3

A bűzanyagok csökkentése érdekében a technológiai folyamatot és a tárolást zárt térben kell végezni. A pörkölő berendezés véggázait össze kell gyűjteni, és tisztító berendezésbe kell vezetni.

Amennyiben a véggázokat utóégetőbe vezetik, az engedélyben rögzíteni kell a legkedvezőtlenebb üzemi állapotban megengedett kibocsátási értékeket és a szükséges minimális tartózkodási időt.

40. Olefineket (etilén, propilén) előállító pirolizáló kemencék

Kibácsátási határérték [mg/m3] (légszennyező anyag koncentráció):

Kén-oxidok (SO2-ben megadva): 1000

Nitrogén-oxidok (NO2-ben megadva): 1000

Szén-monoxid: 1500

A kibocsátási határértékek a száraz véggáz 8%-os O2 tartalmára, 273 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra vonatkoznak.

41. Kőolajipari csőkemencék

| Szennyezőanyag | Folyékony tüzelőanyag esetén | Gázhalmazállapotú tüzelőanyag esetén [mg/m3] |
| --- | --- | --- |
| Szilárd anyag | 50 | 5 |
| Szén-monoxid | 175 | 100 |
| Nitrogén-oxidok (NO2-ben megadva) | 450 | 300 |
| Kén-oxidok (SO2-ben megadva) | 1700 | 35 (Földgáz tüzelés) 200 (Finomítói fűtőgáz tüzelés) |

Megjegyzés:

1. Folyékony fűtőanyag esetében az 5. számú melléklet 1. pont B osztályában felsorolt anyagok kibocsátási határértéke 5 mg/m3.

2. A kibocsátási határértékek a száraz véggáz 3%-os O2 tartalmára, 273 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra vonatkoznak.

3. A vegyes tüzelésű csőkemencék esetén a technológiai kibocsátási határértéket a felhasznált tüzelőanyagokkal bevitt hőteljesítmény arányában kell figyelembe venni.

42. Gázturbina és generátor tesztelés

Ezen kibocsátási határértékek olyan gázturbinákra és generátorokra vonatkoznak, melyek tesztelése minőség-ellenőrzés céljából történik az alábbi körülmények szerint:

- A tesztelési idő nem haladja meg a 75 h/hónapot.

- A tesztelésnél földgáz és gázolaj (dízelolaj) a felhasznált energiahordozó.

- A felhasznált dízelolaj (folyékony tüzelőanyag) összes kéntartalma nem haladja meg a 0,1 tömeg%-ot.

| Pe [teljesítmény] | Kibocsátási határérték [mg/m3] (légszennyező anyag koncentráció) |
| --- | --- |
|  | Szilárd anyag | Nitrogén-oxidok (NO2-ben megadva) | Szén- monoxid | Kén-oxidok (SO2-ben megadva) |
| 50 MWth bemenő hőteljesítményű turbinák és generátorok esetében | 4 | 800 | 500 | 25 |
| 50 MWth < Pe < 150 MWth bemenő hőteljesítményű turbinák és generátorok esetében | 4 | 1000 | 100 | 40 |

A kibocsátási határértékek a száraz véggáz 15%-os O2 tartalmára, 273 K hőmérséklete és 101,3 kPa nyomásra vonatkoznak.

A kibocsátási határértékek nem vonatkoznak a légi járművek hajtómű próbájára.

43. Ipari koromgyártás ((Beiktatta: 1/2003. (I. 9.) KvVM-ESzCsM-FVM egy. r. 2. § (9).))

|  | Kibocsátási határérték mg/m3 |
| --- | --- |
| SO2 és SO3 (SO2-ben kifejezve) | 1200 |
| NOx (mint NO2) | 750 |
| Összes szilárd anyag (por) | 30 |

Megjegyzés:

1. A határértékek 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 8%-os O2 tartalmú száraz véggázra vonatkoznak.

2. A felhasznált alapanyagok (olajok) kéntartalma az 1,0%-ot nem haladhatja meg.

3. A technológia csak utóégetővel és hőhasznosítással üzemeltethető.

4. A határértékek csak a kemence- és lángkorom (Furnace Black és Lamp Black) technológiára alkalmazhatók, a gázkorom (Gas Black) gyártási technológiára nem."

### 7. számú melléklet

### a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelethez

### A helyhez kötött pontforrások légszennyezési alapbírságának megállapítási szabályai

((Megállapította: 25/2001. (XII. 7.) KöM-EüM-FVM egy. r. 1. sz. mell.))

1. Egy pontforrás adott légszennyező anyag kibocsátása után fizetendő alapbírságot (B) negyedéves bontásban az alábbi képlettel kell kiszámítani:

B = (E-En) x t x b1 [Ft/negyedév]

ahol:

B [Ft/negyedév] az adott légszennyező anyag kibocsátási határérték túllépése miatt negyedévre fizetendő alapbírság,

E [kg/h] a tényleges kibocsátás negyedéves átlagértéke,

En [kg/h] az adott forrásnál a légszennyező anyagra megállapított kibocsátási határérték,

t [h/negyedév] az üzemórák száma egy negyedév alatt,

b1 [Ft/kg] a bírságkulcs.

A bírság a kibocsátási határérték-túllépés arányától függ.

A határérték-túllépés arányát (Z) a következőképpen kell kiszámítani:

|  | E |
| --- | --- |
| Z = | ----- E |
|  | En |

A pontforrások bírságkulcs értékei (b1) az alábbi táblázatból állapíthatók meg:

| A kibocsátási határérték-túllépés mértéke (Z) | Bírságkulcs b1 [Ft/kg] |
| --- | --- |
|  | I. | II. | III. | IV. |
|  | a légszennyező anyag veszélyességi fokozata |
| 1,00-2,00 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
| 2,01-4,00 | 2,0 | 1,0 | 0,6 | 0,4 |
| 4,01-8,00 | 4,0 | 2,0 | 1,2 | 0,8 |
| 8,01-12,00 | 6,0 | 3,0 | 1,8 | 1,2 |
| 12,01-20,00 | 8,0 | 4,0 | 2,4 | 1,6 |
| 20,01-50,00 | 10,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 |
| 50,01-100,00 | 12,0 | 6,0 | 3,6 | 2,4 |
| 100,01- | 14,0 | 7,0 | 4,2 | 2,8 |

2. A szennyezőanyagonkénti éves bírság a negyedévenként kiszámított bírságok összege.

A bírság értékét egy forrás összes légszennyező anyag kibocsátására külön kell kiszámítani, és az egyes anyagokra kiszámított alapbírságok összege a forrás után fizetendő teljes alapbírság.

### 8. számú melléklet

### a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelethez

### A felületi források légszennyezési alapbírságának megállapítási szabálya

((Megállapította: 25/2001. (XII. 7.) KöM-EüM-FVM egy. r. 2. sz. mell.))

1. A 2001. január 1-jén hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően kiemelten védett és védett I. területen levő diffúz forrás, valamint védett II. területen levő, művelés alatt nem álló pernyehányó, meddőhányó, vörösiszap tároló és külszíni bánya rekultiválatlan területe után, amelyről légszennyező anyagok kerülnek a környezetbe, az alapbírságot (Bf) a kibocsátó felület nagysága arányában az alábbi képlettel kell számítani:

|  | t |
| --- | --- |
| Bf = A x b2 x | ------ | [Ft/a] |
|  | 8760 |  |

ahol:

Bf [Ft/a] az adott légszennyező anyag kibocsátása miatt fizetendő alapbírság,

A [m2] a kibocsátó felület nagysága,

t [h/a] az időszakos felületi források légszennyezésének időtartama,

8760 [h/a] a naptári év üzemóráinak száma,

b2 [Ft/m2 x a] az alábbi táblázat szerinti bírságkulcs, a [év].

| A légszennyező anyag veszélyességi kategóriája | Bírságkulcs, b2 [Ft/m2 x a] területi kategóriák szerint |
| --- | --- |
|  | kiemelten védett | védett I. | védett II. |
| IV. | 50 | 30 | 20 |
| III. | 75 | 50 | 30 |
| II. | 100 | 75 | 50 |
| I. | 125 | 100 | 75 |

2. A 2001. január 1-jén hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően védett II. területen levő pernyehányók, meddőhányók, vörösiszap tárolók és külszíni bányák művelés alatt álló, légszennyezést okozó területe után a terület tulajdonosa (kezelője, használója) hektáronként évi 1000 Ft légszennyezési bírságot köteles fizetni.

3. A Bf értékét egy forrás összes légszennyező anyag kibocsátására külön kell kiszámítani, és az egyes anyagokra kiszámított alapbírságok összege a forrás után fizetendő teljes alapbírság.